## Slide 1: Test Tasks - Fluid mixtures properties determination
Taras Lozovskyi
01/2023

## Slide 2: Task 1
Determine the temperature, at which the condensed phase of water vapor and ethylene glycol 50/50 mixture will have a composition 70/30 at the pressure of 2 atmospheres. Calculate the thermodynamic and transport properties of the condensate.
Определите температуру, при которой конденсированная фаза смеси водяного пара и этиленгликоля 50/50 будет иметь состав 70/30 при давлении 2 атмосферы. Рассчитайте термодинамические и транспортные свойства конденсата.

## Slide 3: Анализ задачи и допущения
Объект – равновесная бинарная двухфазная термодинамическая система
Задано три параметра:
  давление (P)
  состав жидкой фазы (xwater, xethylene glycol)
  состав паровой фазы (ywater, yetylene glycol)
Согласно правилу фаз Гиббса двухфазная бинарная термодинамическая система имеет две степени свободы
Физически не противоречивые пары заданных параметров:
  (P, xwater),
  (P, ywater)
Вариант (xwater, ywater) при заданных значениях состава фаз не возможен. Т.к. для системы вода/этиленгликоль доля воды в паровой фазе всегда больше чем в жидкой. Вода является легколетучим компонентом этой системы.
Примем что заданы массовые доли компонентов смеси.

## Slide 4: Анализ задачи и допущения
Уточненная постановка задачи:
  Task 1.1 - Определить температуру равновесной системы вода/этиленгликоль при давлении P=2atm и концентрации воды в жидкой фазе xwater=0.7. Для жидкой фазы рассчитать термодинамические и транспортные свойства.
  Task 1.2 - Определить температуру и состав жидкой фазы для равновесной системы вода/этиленгликоль при давлении P=2 atm и концентрации воды в паровой фазе фазе ywater=0.5. Для жидкой фазы рассчитать термодинамические и транспортные свойства.

## Slide 5: Task 1.1 Решение
Задача решается с помощью уравнения состояния для смеси.
Удобно воспользоваться готовым уравнением состояния в базе данных свойств веществ REFPROP 10.0 (NIST) [1].
Порядок решения:
  На изобаре P=2atm жидкой фазы, при заданном значении концентрации воды xwater=0.7 kg/kg, определяем равновесную температуру Tsat1;
  По известным параметрам жидкой фазы определяем остальные интересующие свойства;

## Slide 6: Task 1.1 Решение

## Slide 7: Task 1.1 Решение
Температура системы - 124.48 C
Плотность жидкой фазы - 974.0 kg/m^3
Внутренняя энергия жидкой фазы - 314.54 kJ/kg
Энтальпия жидкой фазы - 314.75 kJ/kg
Энтропия жидкой фазы - 1.1159 kJ/kg/K
Изохорная теплоемкость жидкой фазы - 3.314 kJ/kg/K
Изобарная теплоемкость жидкой фазы - 3.8558 kJ/kg/K

## Slide 8: Task 1.2 Решение
Порядок решения:
  На изобаре P=2atm паровой фазы, при заданном значении концентрации воды ywater=0.5 kg/kg, определяем равновесную температуру Tsat2;
  По полученному значению равновесной температуры на изобаре жидкой фазы определяем состав жидкой фазы xwater=0.5 kg/kg;
  По известным параметрам жидкой фазы определяем остальные интересующие свойства;

## Slide 9: Task 1.2 Решение

## Slide 10: Task 1.2 Решение
Температура системы - 177.63 C
Концентрация воды в жидкой фазе - 0.0616 kg/kg
Плотность жидкой фазы - 988.02 kg/m^3
Внутренняя энергия жидкой фазы - -5.141 kJ/kg
Энтальпия жидкой фазы - -4.936 kJ/kg
Энтропия жидкой фазы - 0.0952 kJ/kg/K
Изохорная теплоемкость жидкой фазы - 2.6552 kJ/kg/K
Изобарная теплоемкость жидкой фазы - 3.1738 kJ/kg/K

## Slide 11: Решение. Транспортные свойства
В CoolProp [2] применимость моделей ограничена максимальной температурой 100С. В REFPROP 10.0 [1] допустимый диапазон концентраций ограничен 5%мол.
В зависимости от выдвигаемых требований к неопределенности получаемых значений и к универсальности используемых моделей можно рекомендовать следующие подходы:
Справочные данные по свойствам вторичных теплоносителей на базе гликолей при атмосферном давлении, например по ASHARAE Handbook 2021 [3];
Выполнить обзор доступных экспериментальных данных по данной смеси и рекомендуемых моделей для обобщения транспортных свойств;
Воспользоваться методами прогнозирования на основе данных по чистым компонентам раствора, например, в Рид 1982 [4].

## Slide 12: Решение. Теплопроводность
Для прогнозирования теплопроводности жидких смесей в Рид 1982 [4] рекомендуется уравнение Ли.
Неопределенность спрогнозированных значений теплопроводности не превосходит 3-4% в том числе для растворов ассоциированных веществ.
где λi - теплопроводность чистых компонентов, xi - vмольная доля компонентов, Φi - объемная доля компонентов, Vi - мольный объем чистых

## Slide 13: Решение. Теплопроводность
Теплопроводность жидкой фазы xWater=0.7 kg/kg - 0.5238 W/m/K.
Теплопроводность жидкой фазы xWater =0.0616 kg/kg - 0.2696 W/m/K.

## Slide 14: Решение. Кинематическая вязкость
В Рид 1982 [4] для прогнозирования кинематической вязкости смеси жидкостей рекомендуется уравнение Лобе.
где νi - кинематическая вязкость чистых компонентов, Φi - объемная доля компонентов, α*i - характеристический параметр вязкости компонентов

## Slide 15: Решение. Кинематическая вязкость
Кинематическая вязкость жидкой фазы xWater=0.7 kg/kg - 0.3402 cSt.
Кинематическая вязкость жидкой фазы xWater =0.0616 kg/kg - 0.5882 cSt.

## Slide 16: Task 2
Determine the pressure in a half-filled tank with propane-butane 80/20 mixture (liquid phase) at a temperature of 300 K and the composition of the gas phase.
Определите давление в наполовину заполненной емкости с пропан/бутановой смесью 80/20 (жидкая фаза) при температуре 300К и состав газовой фазы.

## Slide 17: Анализ задачи и допущения
Объект – равновесная бинарная двухфазная термодинамическая система
Задано три параметра:
  температура (T)
  состав жидкой фазы (xpropane, xn-butane)
  объемные доли фаз в емкости
Согласно правилу фаз Гиббса двухфазная бинарная термодинамическая система имеет две степени свободы
Для определения равновесного давления в емкости достаточно использовать два заданных параметра: (T,xpropane)
Примем что заданы массовые доли компонентов смеси.

## Slide 18: Task 2 Решение
Задача решается с помощью уравнения состояния для смеси.
Удобно воспользоваться готовым уравнением состояния в базе данных свойств веществ REFPROP 10.0 (NIST) [1] или CoolProp 6.4.3 [2].
Порядок решения:
  На изотерме T=300K жидкой фазы, при заданном значении концентрации пропана xpropane=0.8 kg/kg, определяем равновесное давление Psat;
  По полученному значению равновесного давления на изотерме паровой фазы определяем состав паровой фазы ypropane;

## Slide 19: Task 2 Решение
По REFPROP 10.0
Концентрация пропана в паровой фазе - 0.9239 kg/kg
Давление насыщения - 8.668 bar
По CoolProp
Концентрация пропана в паровой фазе - 0.9239 kg/kg
Давление насыщения - 8.668 bar
Относительная разница в давлении составляет - 3.1e-07 % Разница в концентрации пропана в паровой фазе - 7.6e-11

## Slide 20: Task 2 Решение

## Slide 21: Источники
1. REFPROP 10.0 https://www.nist.gov/srd/refprop
2. CoolProp http://www.coolprop.org/index.html
3. ASHRAE Handbook 2021. Fundamentals. SI Edition. ASHRAE, 2021. — 1024 p. — ISBN 978-1-947192-90-4; ISSN 1523-7230.
4. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. Справочное пособие. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Л.: Химия, 1982. — 592 с.: ил.